Paskaidrojumu raksts skiču projektam

„LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS

JELGAVAS IELĀ 1, RĪGĀ, LV-1050”

Elektroapgāde - ārējie tīkli

Pasūtītājs: SIA "Sestais stils"

Marka: ELT

Pasūtījuma Nr.: 11-06/532-A-6

1.	Skiču projekts izstrādāts saskaņā ar A/S „Sadales tīkls"  tehniskajiem noteikumiem Nr.107140119, kas izdoti 2011.gada 26.jūlijā.

2.	No a/st. 144 "Torņkalns" līdz proj. KTA 2x1600KVA izbūvēt vidējā sprieguma Al-240 kabeļus.

3.	Objektā uzstādīt kompakto transformatoru apkšstaciju KTA 2x1600kVA.

4.	Proj. slodzi pieslēgt pie proj. transformatoru zemsprieguma izvadiem.

5.	Piederības robeža uz lietotāja kopņu pievienojuma kontaktiem

piegādātāja transformatoram.

6.	Iekšējos elektrotīklu projektu skatīt skatīt atsevišķi izstrādātajā projektā.

7.	Kabeļu trasi precizēt tehniskajā projektā.

8.	Proj. kabeļus guldīt zemē 0,7m dziļumā no esošās un zemes

atzīmes.

9.	Ar proj. el. kabeļiem šķērsojot esošās inženierkomunikācijas,

ievērot minimālos vertikālos un horizontālos attālumus.

10.	10.5/0.42kV aprēķina shēmu skatīt lapā ELT-3.

Inženieris: 			D.Laimiņš